|  | О ООО «Корпорация Топливные технологии». 152025,Ярославская обл., г.Переславль-Залесский, пл.Менделеева, 2в Тел/факс (495) 784-03-02, (48535) 68224. e-mail: тotek@yandex.ru |
| --- | --- |

Протокол испытаний.

Данные мощностных испытаний информационно-модифицирующей присадки ТОТЕК-80, смесь с бензином Аи-80 пропорция 1:17 в сравнении с мощностными характеристиками, полученными на бензине Аи-95. Стендовые испытания проведены на двигателе ВАЗ-11194 V-1,4L Лада-Калина.

| Число оборотов | Смесь ТОТЕК-80 с бензином Аи-80 | Бензин Аи-95 |
| --- | --- | --- |
|  | Din (N/m) Крутящий момент (Н/м) | Din (kw) Мощность (кВТ) | Din (N/m) Крутящий момент (Н/м) | Din (kw) Мощность (кВТ) |
| 2000 | 110,9 | 23,2 | 106,4 | 23,2 |
| 2250 | 115,7 | 27,4 | 111,2 | 26,2 |
| 2500 | 125,8 | 32,8 | 118,9 | 31,1 |
| 2750 | 118,4 | 34,1 | 113,0 | 32,5 |
| 3000 | 123,8 | 38,8 | 117,6 | 36,9 |
| 3250 | 126,0 | 42,9 | 112,5 | 41,6 |
| 3500 | 130,3 | 47,3 | 125,2 | 45,7 |
| 3750 | 119,9 | 47,1 | 115,8 | 45,5 |
| 4000 | 117,4 | 49,2 | 113,2 | 47,4 |
| 4250 | 124,3 | 55,3 | 119,1 | 53,2 |
| 4500 | 133,0 | 62,7 | 130,7 | 61,6 |
| 4750 | 140,0 | 69,6 | 137,4 | 68,3 |
| 5000 | 143,2 | 75,0 | 139,0 | 73,3 |
| 5250 | 140,3 | 77,0 | 136,5 | 75,1 |
| 5500 | 140,1 | 80,7 | 134,6 | 77,6 |
| 5750 | 136,7 | 82,3 | 131,4 | 79,1 |
| 6000 | 128,0 | 80,4 | 127,1 | 80,0 |
| 6250 | 124,8 | 81,0 | 120,8 | 78,3 |
| 6500 | 120,7 | 81,5 | 118,6 | 81,0 |