|  | О ООО «ТОТЕК» 152025, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, 2в Тел/факс (495) 784-03-02, (48535) 68224. e-mail: totek@yandex.ru |  |
| --- | --- | --- |

ПАСПОРТ № 19/243

Промывочное масло ТОТЕК Астра Робот Автомат

Партия № 19-243 от «27» сентября  2019 года

| № п/п | Наименование показателей | Норма | Результат испытания | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вязкость кинематическая при 40ºС, мм²/с, в пределах | 45-60 | 54,2 | ГОСТ 33 или ASTM D 445 |
| 2 | Цвет на колориметре | 2 | 1,2 |  |
| 3 | Цвет | Оранжевый | Оранжевый |  |
| 4 | Зольность, не более | 0,005 | 0,002 | ГОСТ 12417 или ASTM D 874 |
| 5 | Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,015 | отсутствие | ГОСТ 6370 и п.5.3 наст. ТУ |
| 6 | Массовая доля воды, не более | следы | следы | ГОСТ 2477 или ASTM D 95 |
| 7 | Температура застывания,ºС, не выше | минус 10 | Минус 10 | ГОСТ 20287 метод Б или ASTM D 97 |
| 8 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, ºС, не ниже | 205 | 218 | ГОСТ 4333 или ASTM D 92 |
| 9 | Грязеемкость Гр/дм3 | 40 | 57 | ГОСТ 23652, п.5.5 или ASTM D 892 |
| 10 | Совместимость с синтетическими маслами | полная | полная | ГОСТ 13538 |
| 11 | Плотность при 20ºС, кг/м³, не менее | 865 | 880 | ГОСТ 3900 или ASTM D 1298 |

Заключение ОТК:     соответствует

Начальник лаборатории__________________________ Владиславлев В.И.